## Slide 1: МДК 01.01. Системное программирование
4 Аппаратные средства защиты информации в микропроцессоре

## Slide 2: Защита области памяти одной программы от попыток записи в нее со стороны других программ
ОП
Программа 1
Программа 2
Программа 3
Notes: Если в памяти одновременно могут находиться несколько независимых программ, необходимы специальные меры по предотвращению или ограничению обращений одной программы к областям памяти, используемым другими программами. Программы могут содержать такие ошибки, которые, если этому не воспрепятствовать, приводят к искажению информации, принадлежащей другим программам. Последствия таких ошибок особенно опасны, если разрушению подвергнутся программы операционной системы. Другими словами, надо исключить несанкционированное воздействие программы пользователя на работу программ других пользователей и программ операционной системы.
Чтобы воспрепятствовать разрушению одних программ другими, достаточно защитить область памяти данной программы от попыток записи в нее со стороны других программ, а в некоторых случаях и своей программы (защита от записи), при этом допускается обращение других программ к этой области памяти для считывания данных.
В других случаях, например, при ограничениях на доступ к информации, хранящейся в системе, необходимо иметь возможность запрещать другим программам производить как запись, так и считывание в данной области памяти. Такая защита от записи и считывания помогает отладке программы, при этом осуществляется контроль каждого случая выхода за область памяти своей программы.

## Slide 3: Средства защиты памяти должны предотвращать:
Неразрешенное взаимодействие
пользователей друг с другом.
2. Несанкционированный доступ пользователей к данным.
3. Повреждение программ и данных из-за ошибок в программах.
4. Намеренные попытки разрушить целостность системы.
5. Случайные искажения данных.
Notes: Для облегчения отладки программ желательно выявлять и такие характерные ошибки в программах, как попытки использования данных вместо команд или команд вместо данных в собственной программе, хотя эти ошибки могут и не разрушать информацию.
Средства защиты памяти должны предотвращать:
неразрешенное взаимодействие пользователей друг с другом;
несанкционированный доступ пользователей к данным;
повреждение программ и данных из-за ошибок в программах;
намеренные попытки разрушить целостность системы;
случайные искажения данных.

## Slide 4: Средства защиты микропроцессора делятся на 2 группы
Защита при управлении памятью
Средства
защиты
Защита по привилегиям
Notes: Средства защиты микропроцессора делятся на 2 группы:
защиту при управлении памятью и
защиту по привилегиям.

## Slide 5: Средства управления памятью
TR
LDTR
CS
SS
DS, ES, FS, GS
Должны быть разрешены
операции считывания и записи
Сегмент должен быть
исполняемым
Должно быть разрешено
считывание из сегмента
Загружаемый селектор должен
указывать на дескриптор сегмента типа LDT
Загружаемый селектор должен
указывать на дескриптор сегмента состояния задачи
Notes: Средства управления памятью обнаруживают большинство программных ошибок.
До загрузки селектора в сегментный регистр и кэширования дескриптора осуществляется несколько контрольных проверок: процессор проверяет, что поле Index селектора находится в пределах таблицы, определяемой его битом TI ;
1. при загрузке селектора в сегментный регистр данных ( DS, ES, FS, GS ) тип дескриптора должен разрешать считывание из сегмента.Только выполняемые сегменты для этих регистров не допускаются, но сегменты с разрешенными операциями выполнения/считывания допустимы;
2. в случае сегментного регистра стека ( SS ) в сегменте должны быть разрешены операции считывания и записи;
3. при загрузке регистра CS сегмент должен быть обязательно исполняемым;
4. в регистр LDTR можно загружать только селектор, указывающий на дескриптор сегмента типа LDT ;
5. в регистр TR можно загружать только селектор, указывающий на дескриптор сегмента состояния задачи.
Если хотя бы одна проверка дала отрицательный результат, то формируется особый случай и загрузка селектора не производится.
После загрузки селектора при фактическом обращении к памяти процессор контролирует, чтобы запрашиваемая операция (чтение/запись)для этого сегмента была разрешена. На этом этапе обнаруживаются и отвергаются попытки записи в сегмент кода или в только считываемые сегменты данных, а также считывание из сегмента кода, для которого разрешено только выполнение. Здесь же проводится проверка превышения сформированного смещения в сегменте длины сегмента, указанной в поле предела дескриптора. Такие ситуации невозможно выявить при загрузке селектора.

## Slide 6: Защита по привилегиям
DPL - уровень привилегий
сегмента (находится в байте
доступа дескриптора сегмента);
RPL - биты <0,1> селектора,
хранящегося в сегментном
регистре;
IOPL - поле регистра флагов,
которое указывает, на каком
уровне привилегий
разрешено выполнять операции
ввода/вывода
ПРИВИЛЕГИИ
Notes: Привилегии устанавливаются значениями соответствующих полей в следующих основных системных объектах микропроцессора:
DPL - уровень привилегий сегмента (находится в байте доступа дескриптора сегмента);
RPL - биты <0,1> селектора, хранящегося в сегментном регистре; текущий уровень привилегий программы CPL задается полем RPL селектора, хранящегося в сегментном регистре CS ;
IOPL - поле регистра флагов, которое указывает, на каком уровне привилегий разрешено выполнять операции ввода/вывода, а также в некоторых других объектах, используемых, например, при переключении задач и обработке прерываний.

## Slide 7: Уровни привилегий
0
«Кольца защиты»
Уровень 0:
ядро ОС
Уровень 1:
утилиты
Уровень 2:
служебные
программы ОС
Уровень 3:
прикладные
программы
1
2
3
Наименее привилегированный уровень
Наиболее привилегированный уровень
Ресурсы:
Память
Порты ввод/вывода
Возможность выполнения
некоторых команд
Notes: Существуют четыре уровня привилегий, они пронумерованы от 0 (наиболее привилегированный уровень), до 3 (наименее привилегированный уровень), и три типа ресурсов, в отношении которых действуют механизмы защиты процессора: память, порты ввода / вывода и возможность выполнения некоторых инструкций. В любой момент, x86 процессор работает на определенном уровне привилегий, и от этого зависит, что может и чего не может сделать код. Уровни привилегий также часто называют кольцами защиты, которые изображаются в виде вложенных окружностей. Наиболее привилегированный уровень соответствует окружности с наибольшей степенью вложенности. Большинство современных ядер для архитектуры x86 используют всего два уровня привилегий — 0 и 3.
Типовое распределение программ по кольцам защиты выглядит следующим образом:
уровень 0: ядро ОС, обеспечивающее инициализацию работы, управление доступом к памяти, защиту и ряд других жизненно важных функций, нарушение которых полностью выводит из строя процессор;
уровень 1: основная часть программ ОС (утилиты);
уровень 2: служебные программы ОС (драйверы, СУБД, специализированные подсистемы программирования и т. д.);
уровень 3: прикладные программы пользователя.

## Slide 8: Контроль привилегированности
2
выполнять операции ввода/вывода на том или ином внешнем устройстве;
3
обращаться к данным других программ;
1
выполнять некоторые команды, называемые привилегированными;
4
передавать управление внешнему (по отношению к самой программе) коду командами межсегментной передачи управления.
Аппаратные средства процессора, работающего в защищенном режиме, постоянно контролируют, что текущая программа достаточно привилегированна для того, чтобы:
Notes: Аппаратные средства процессора, работающего в защищенном режиме, постоянно контролируют, что текущая программа достаточно привилегированна для того, чтобы:
выполнять некоторые команды, называемые привилегированными;
выполнять операции ввода/вывода на том или ином внешнем устройстве;
обращаться к данным других программ;
передавать управление внешнему (по отношению к самой программе) коду командами межсегментной передачи управления.

## Slide 9: Привилегированные команды
Это приводит к тому, что простую незащищенную систему можно
целиком реализовать только в кольце 0, так как в других кольцах
защиты не будут доступны все команды.
Операции ввода/вывода разрешено выполнять программам,
уровень привилегий которых не ниже значения, установленного
в поле IOPL регистра флагов. То есть должно выполняться
соотношение: CPL ≤ IOPL.
Привилегированные команды - это те команды, которые влияют
на механизмы управления памятью, защиты и некоторые другие
жизненно важные функции. Это, например, команды загрузки
таблиц дескрипторов GDT, IDT, LDT, команды обмена с регистрами
управления CRi. Они могут выполняться только программами,
имеющими наивысший (нулевой) уровень привилегий.
Notes: Привилегированные команды - это те команды, которые влияют на механизмы управления памятью, защиты и некоторые другие жизненно важные функции. Это, например, команды загрузки таблиц дескрипторов GDT, IDT, LDT, команды обмена с регистрами управления CRi. Они могут выполняться только программами, имеющими наивысший (нулевой)
уровень привилегий. Это приводит к тому, что простую незащищенную систему можно целиком реализовать только в кольце 0, так как в других кольцах защиты не будут доступны все команды.
Операции ввода/вывода разрешено выполнять программам, уровень привилегий которых не ниже значения, установленного в поле IOPL регистра флагов. То есть должно выполняться соотношение: CPL меньше или равно IOPL.
DPL - уровень привилегий сегмента (находится в байте доступа дескриптора сегмента); RPL - биты <0,1> селектора, хранящегося в сегментном регистре; текущий уровень привилегий программы CPL задается полем RPL селектора, хранящегося в сегментном регистре CS ;
IOPL - поле регистра флагов, которое указывает, на каком уровне привилегий разрешено выполнять операции ввода/вывода, а также в некоторых других объектах, используемых, например, при переключении задач и обработке прерываний.

## Slide 10: Порядок взаимодействия программ и данных на разных уровнях привилегий
DPL>=max (CPL, RPL)
Notes: Обращение к данным других программ разрешается только на своем и менее привилегированном уровнях защиты (рис. 5.2).
Передачи управления между программами ограничиваются только текущим кольцом защиты. В то же время в процессе выполнения любой программы необходимо обращаться к программам, находящимся на более высоком уровне привилегий, например, к драйверам или СУБД. Для этих целей используются специально установленные точки входа в эти программы (шлюзы). Передача управления на более низкий уровень привилегий осуществляется с помощью механизма подчиненных сегментов.
При передаче управления подчиненному сегменту действует правило: DPL>=max (CPL, RPL). Однако при этом подчиненный код будет выполняться на том же уровне привилегий, что и вызвавший его код ( CPL не изменится). Ограничивая передачу управления в пределах одного кольца защиты, процессор предотвращает произвольное изменение уровней привилегий. Ели бы значение CPL можно было легко изменить, все остальные средства защиты по привилегиям потеряли бы смысл.
DPL - уровень привилегий сегмента (находится в байте доступа дескриптора сегмента); RPL - биты <0,1> селектора, хранящегося в сегментном регистре;текущий уровень привилегий программы CPL задается полем RPL селектора, хранящегося в сегментном регистре CS ;
IOPL - поле регистра флагов, которое указывает, на каком уровне привилегий разрешено выполнять операции ввода/вывода, а также в некоторых других объектах, используемых, например, при переключении задач и обработке прерываний.

## Slide 11: Использование шлюзов вызова
ШЛЮЗЫ ВЫЗОВА
ПРОГРАММА
ПРОГРАММА
с более низким уровнем привилегий
некоторые системные объекты, которые обеспечивают вход в строго определенную точку программы, находящейся на более высоком уровне привилегий
с более высоким уровнем привилегий
Notes: В процессе работы программам постоянно приходится обращаться к программам, находящимся на более высоком уровне привилегий, например, к драйверам внешних устройств, системам программирования. Прямой бесконтрольный вызов таких программ запрещается средствами защиты. Однако если к какой-либо системной программе предусматривается обращение со стороны менее привилегированных программ, то для нее создается специальный объект - шлюз вызова.
Здесь наиболее интересный момент связан с реализацией этого шлюза. С одной стороны, пользователю необходимо предоставить возможность выполнить необходимую ему более привилегированную программу. Но, с другой стороны, бесконтрольный вызов таких программ, например, запуск драйвера с его середины вследствие ошибок программирования или злого умысла, может привести к непредсказуемым последствиям.
Таким образом, необходимо дать возможность обращаться к системным программам, но обращаться только начиная с определенной фиксированной точки кода. Шлюзы вызова - это некоторые системные объекты, которые обеспечивают вход в строго определенную точку программы, находящейся на более высоком уровне привилегий.

## Slide 12: Формат шлюза вызова
Шлюз вызова содержит селектор того сегмента,
куда передается управление, и смещение в этом сегменте. Это,
с одной стороны, позволяет найти данную программу, но, с
другой стороны, строго определяет точку входа в программу,
чтобы можно было запустить ее только со строго определенного
места.
Другими важными параметрами, определяемыми
шлюзом вызова, являются: P - бит присутствия; WC – количество
параметров, передаваемых из стека текущей программы
в стек вызываемой программы; DPL - уровень привилегий.
Notes: Шлюз должен быть предварительно помещен в таблицу дескрипторов. Дескрипторы шлюзов не определяют никакого адресного пространства, поэтому в них нет полей базы и предела, то есть они фактически не являются дескрипторами. Обращение к более привилегированным программам производится командами, аналогичными командам обращения к подпрограммам в другом кодовом сегменте (команды типа FAR CALL ).
То есть нельзя перейти в более привилегированный сегмент командой с полной передачей управления: "пришел на уровень с более высокими привилегиями и там остался", а переход возможен только с помощью команд с возвратом. Эти команды должны адресовать шлюз вызова, а не сегмент кода назначения. Шлюз вызова определяет сегмент кода, которому передается управление, и точное смещение в этом сегменте, где начинается выполнение процедуры.
Формат шлюза вызова представлен на рис. 5.3.
Шлюз вызова содержит селектор того сегмента, куда передается управление, и смещение в этом сегменте. Это, с одной стороны, позволяет найти данную программу, но, с другой стороны, строго определяет точку входа в программу, чтобы можно было запустить ее только со строго определенного места.
Другими важными параметрами, определяемыми шлюзом вызова, являются: P - бит присутствия ; WC - количество параметров, передаваемых из стека текущей программы в стек вызываемой программы; DPL - уровень привилегий.
DPL - уровень привилегий сегмента (находится в байте доступа дескриптора сегмента); RPL - биты <0,1> селектора, хранящегося в сегментном регистре; текущий уровень привилегий программы CPL задается полем RPL селектора, хранящегося в сегментном регистре CS ;
IOPL - поле регистра флагов, которое указывает, на каком уровне привилегий разрешено выполнять операции ввода/вывода, а также в некоторых других объектах, используемых, например, при переключении задач и обработке прерываний.

## Slide 13: Использование шлюза вызова для обращения к программам на более высоком уровне привилегий
Notes: Порядок использования шлюза вызова представлен на рис. 5.4.
1. Как любая команда межсегментного перехода, команда FAR CALL содержит селектор сегмента и смещение в этом сегменте. Смещение, которое указано в команде, микропроцессор игнорирует: положение вызываемого кода в более привилегированном сегменте определяется не им, а шлюзом вызова. По селектору, определенному в команде, идет обращение к таблице дескрипторов. По типу дескриптора определяется, что это системный объект типа "шлюз вызова".
2. Селектор из шлюза вызова заносится в регистр CS микропроцессора, а смещение - в регистр - указателя команд EIP.
3. По полученному селектору обращаемся к дескриптору сегмента более привилегированной программы.
4. Из дескриптора извлекается базовый адрес нового сегмента. Его суммирование со значением смещения из шлюза вызова, занесенного в EIP, определяет физический адрес начала новой программы.

## Slide 14: Обработка команды перехода
4
3
2
1
Селектор команды 
Таблица дескрипторов 
Шлюз вызова
Селектор шлюза вызова 
CS, смещение EIP
CSA баз. более привил. команды
EIP + А баз. = адрес сегмента более
привилегированной программы
DPL шлюза = 3
Notes: Иначе говоря, с помощью такой многоступенчатой обработки команды перехода мы получаем доступ к более привилегированной программе. Но для этого поле DPL шлюза должно быть установлено таким, чтобы к нему могла обратиться менее привилегированная программа. То есть если мы хотим, чтобы пользовательские программы могли вызывать некоторую программу, находящуюся, например, на уровне привилегий 1, то DPL шлюза этой программы должен быть равен 3.

## Slide 15: Последовательное обращение к более привилегированным программам
Notes: Предположим теперь, что пользователь хочет воспользоваться некоторыми системными утилитами. Пусть пользовательская программа имеет уровень привилегий 3, ядро ОС - уровень 0, утилиты ОС - уровень 1 (рис. 5.5).
В этом случае шлюз утилиты должен иметь DPL = 3. Это позволит пользовательской программе вызвать утилиты ОС, но не ее ядро. При необходимости к ядру операционной системы могут обратиться утилиты.
Механизм вызова:
1. шлюзу утилит присваивается уровень привилегий 3, обеспечивая его доступность пользовательским программам;
2. шлюзу ядра присваивается уровень привилегий 1, что делает его доступным для программ-утилит, но обращение пользовательских программ к шлюзу ядра невозможно.
Таким образом, программа может последовательно обратиться к ряду более привилегированных программ.

## Slide 16: РЕАЛИЗАЦИЯ - ОС Multics
…
Ring − 2
Ring − 1
Ring − 0
Восемь колец защиты
Notes: Поддержка нескольких колец защиты была одной из революционных концепций, включённых в операционную систему Multics, предшественника сегодняшних UNIX-подобных операционных систем.
Оригинальная система Multics имела восемь колец защиты, но многие современные системы имеют, как правило, меньше. Процессор всегда знает, в каком кольце исполняется код, благодаря специальным машинным регистрам. В некоторых системах области виртуальной памяти также связаны с номерами колец, и более привилегированному кольцу даются специальные права (такие, как адресация реальной памяти в обход механизма виртуальной памяти).

## Slide 17: РЕАЛИЗАЦИЯ – ОС OS/2
Код ОС
RING0
Прикладные
программы
RING3
Специальные
процедуры
для обращения
к устройствам
ввода/вывода
RING1
Три кольца защиты

## Slide 18: РЕАЛИЗАЦИЯ ОС UNIX
RING0
супервизор
1
2
3
Утилиты
Драйвера, СУБД,
Системы программирования
Прикладные программы пользователя
USER
Notes: ОС UNIX работает с двумя кольцами защиты: супервизор (уровень 0) и пользователь (уровни 1, 2, 3).

## Slide 19: РЕАЛИЗАЦИЯ – Windows NT
Приложение 1
RING0 – ядро ОС и системные драйверы
RING3 – все запущенные приложения
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
…
Notes: В Windows NT используются только два уровня привилегий: нулевое и третье кольцо. В нулевом кольце работает ядро системы и системные драйверы, а в третьем - все запущенные приложения. Привилегированные команды и ввод-ввод для третьего кольца запрещены. Для взаимодействия с аппаратной частью компьютера пользовательские программы вызывают системные сервисы ядра ОС, обращение к которым оформлено как шлюзы. При вызове такого шлюза процесс переходит в нулевое кольцо, и там ядро ОС и драйверы обрабатывают запрос и возвращают результаты приложению. После перехода в нулевое кольцо приложение не может как-либо контролировать свое исполнение, пока управление не будет возвращено коду третьего кольца. Это является необходимым условием защиты, обеспечивающим безопасность всей системы.

## Slide 20: Включение защиты по привилегиям
Text
Включение на этапе
загрузки селектора
Text
При загрузке
селектора в
сегментные
регистры данных
При загрузке
селектора в
в сегментный регистр стека SS
DPL< max ( CPL, RPL )
DPL = CPL
Notes: Защита по привилегиям начинает работать уже на этапе загрузки селектора в сегментные регистры. При загрузке селектора в сегментные регистры данных должно выполняться соотношение: DPL< max ( CPL, RPL ), а при загрузке селектора в сегментный регистр стека SS должно быть выполнено соотношение: DPL = CPL.
ри страничном преобразовании адреса применяется простой двухуровневый механизм защиты по привилегиям: пользователь (соответствует уровню 3 привилегий сегмента) и супервизор (уровни 0, 1, 2), указываемый в бите U/S ЭТС.
При сегментно-страничной организации памяти производится объединение защиты сегментов и страниц: сначала реализуется защита сегментов, а затем защита страниц. Например, допускается определить большой сегмент данных, в котором некоторые части будут только считываемые, а другие допускают считывание и запись. В такой ситуации элементы каталога таблиц страниц и/или элементы таблиц страниц должны иметь соответствующие значения атрибута R/W.

## Slide 21
КОНЕЦ!
Notes: Краткие итоги. В лекции рассмотрены основные требования, предъявляемые к средствам защиты памяти, механизмы защиты, используемые при управлении памятью и при защите по привилегиям, доступ к программам на более высоком уровне привилегий посредством использования шлюзов вызова.